## Slide 1: Inventario de Emisiones en la Industria del Cemento y Construcción
Módulo 1 – Capacitación sobre Bonos de Carbono
Duración: 2 horas

## Slide 2: Objetivos de Aprendizaje
Identificar fuentes de emisiones en el sector cemento y construcción
Manejar normas y metodologías internacionales de inventario
Aplicar herramientas de cálculo y reporte de GEI

## Slide 3: Conceptos básicos de Inventario de GEI
Definición: cuantificación sistemática de emisiones
Diferencia entre inventario corporativo y huella de producto
Límites organizacionales y operativos

## Slide 4: Normas y Lineamientos Internacionales
IPCC 2006 Guidelines
ISO 14064-1:2018 – Inventarios organizacionales
GHG Protocol – estándar corporativo
Importancia: comparabilidad y transparencia

## Slide 5: Cambio de Nomenclatura ISO 14064-1:2018
Antes: Alcances 1, 2 y 3
Ahora: Emisiones directas e indirectas
Indirectas subdivididas: energía, transporte, bienes y servicios
Ventaja: mayor claridad sectorial

## Slide 6: Comparación Visual
Alcances (antiguo) vs Directas/Indirectas (nuevo)
Ejemplo aplicado a una planta cementera
Ejercicio: clasificar fuentes directas e indirectas

## Slide 7: Panorama del Sector Cemento
Participación en emisiones globales: ~7–8%
Relevancia en Bolivia y Latinoamérica

## Slide 8: Emisiones Directas de Proceso
Proceso de clinkerización
Reacción: CaCO₃ → CaO + CO₂
60% de las emisiones totales de la planta

## Slide 9: Ejemplo de Cálculo Estequiométrico
1 t CaCO₃ → 0.44 t CO₂
1 t clínker ≈ 0.525 t CO₂
Ejercicio grupal: calcular emisiones por producción anual

## Slide 10: Emisiones Directas de Energía
Consumo de combustibles fósiles en hornos
Alternativas: biomasa, neumáticos, combustibles derivados
Impacto en la intensidad de emisiones del clínker

## Slide 11: Emisiones Indirectas
Consumo eléctrico en molienda, bombeo, ventiladores
Transporte externo y servicios terciarizados
Adquisición de materias primas y bienes

## Slide 12: Caso Práctico: Planta Hipotética
Datos: producción anual, consumo energético
Identificación de emisiones directas e indirectas
Discusión: principales oportunidades de reducción

## Slide 13: WBCSD Cement CO₂ Protocol
Estándar específico para la industria cementera
Uso: cálculo de emisiones por tonelada de clínker
Ejemplo de reporte estandarizado

## Slide 14: Metodologías Aplicables
MDL: ACM0005, AMS-III.F
Verra: VM0046
Gold Standard
Ejemplo de proyecto certificado en cemento

## Slide 15: Ejemplo de Proyecto Validado
Uso de adiciones en la sustitución de clínker
Ahorros de emisiones medidos y verificados
Beneficios económicos y reputacionales

## Slide 16: Herramientas de Cálculo
Software IPCC Inventory
Hojas de Excel sectoriales
Protocolos internos de reporte

## Slide 17: Ejercicio Práctico de Cálculo
Calcular emisiones de 1 tonelada de clínker
Comparar resultados de proceso vs energía
Identificar principal fuente de emisiones

## Slide 18: Conclusiones del Módulo
El inventario de GEI es la base de los bonos de carbono
Permite priorizar oportunidades de mitigación
Clave para reportes nacionales (RENAPP) y NDC de Bolivia

## Slide 19: Próximos Pasos – Módulo 2
De inventario a proyectos de mitigación
Metodologías para bonos de carbono
Diseño de sistemas de MRV