## Slide 1
Inventario de Emisiones en la Industria del Cemento y Construcción

## Slide 2
Objetivos de Aprendizaje
Identificar fuentes clave de emisiones
Conocer normas y protocolos internacionales
Aplicar herramientas de cálculo y reporte

## Slide 3
Contexto Global
El cemento = ~7% de emisiones globales de CO₂ (IEA 2022)
Alta relevancia en Bolivia y Latinoamérica
Sector estratégico para mitigación

## Slide 4
Conceptos Básicos
Inventario = cuantificación sistemática de GEI
Diferente a huella de producto
Base para proyectos de carbono

## Slide 5
Normas Internacionales
IPCC Guidelines (2006)
ISO 14064-1:2018
GHG Protocol (WRI/WBCSD)

## Slide 6
Cambio de Nomenclatura ISO
Antes: Alcance 1, 2 y 3
Ahora: Emisiones directas e indirectas
Más claridad y flexibilidad sectorial

## Slide 7
Comparación Directas vs Indirectas
Directas: clinkerización, combustibles
Indirectas: electricidad, transporte, insumos
Nueva ISO 14064-1:2018

## Slide 8
Panorama de Emisiones Cemento
Proceso: ~60%
Energía térmica: ~30–35%
Electricidad: ~5–10%

## Slide 9
Emisiones de Proceso
Reacción: CaCO3 → CaO + CO2
Mayor fuente de emisiones (~60%)
Factor IPCC: 0,525 t CO₂/t clínker

## Slide 10
Ejemplo Estequiométrico
1 t CaCO3 → 0,44 t CO₂
1 t clínker ≈ 0,525 t CO₂
Aplicación en inventario

## Slide 11
Emisiones Directas de Energía
Combustibles fósiles: carbón, coque
Alternativos: biomasa, residuos
Impacto en la intensidad de emisiones

## Slide 12
Emisiones Indirectas
Electricidad en molienda y bombeo
Transporte externo de insumos
Productos y servicios contratados

## Slide 13
Caso Práctico
Planta hipotética: 1 Mt clínker/año
Cálculo de emisiones directas e indirectas
Identificación de oportunidades

## Slide 14
WBCSD Cement CO₂ Protocol
Estándar sectorial reconocido
Uso: cálculo por tonelada de clínker
Ejemplo de reporte global (GNR)

## Slide 15
Metodologías Aplicables
MDL: ACM0005, AMS-III.F
Verra: VM0046
Gold Standard: co-beneficios

## Slide 16
Ejemplo de Proyecto Validado
Sustitución de clínker con adiciones
Reducción medida y verificada
Beneficio económico y reputacional

## Slide 17
Herramientas de Cálculo
Software IPCC Inventory
Hojas de Excel sectoriales
Protocolos internos de reporte

## Slide 18
Ejercicio Práctico
Calcular emisiones de 1 t clínker
Comparar proceso vs energía
Identificar fuente principal

## Slide 19
Conclusiones
Inventario = base para bonos de carbono
Permite priorizar mitigación
Clave para RENAPP y NDC Bolivia

## Slide 20
Próximos Pasos
De inventario a proyectos de mitigación
Diseño de MRV
Acceso a mercados de carbono